การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย Beauveria bassiana

ประโยชน์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถทำลายแมลงหรือทำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด ลักษณะของเส้นใย และสปอร์มีสีขาวหรือสีครีมซีด จัดเป็นเชื้อประเภท Saprophyte อาศัยและกินเศษซากที่ผุพังของอินทรีย์วัตถุ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนผีเสื้อศัตรูพืชต่างๆ

ชนิดของแมลงที่กำจัดได้

หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง ด้วงงวง

การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย

วัสดุ-อุปกรณ์

- เมล็ดข้าวโพด

- ถุงพลาสติกขยายข้าง 3x12 นิ้ว

- คอขวดพลาสติก

- ยางรัด

- สำลี

- อลูมิเนียมฟอยด์

- หัวเชื้อราฯ

- แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

- ตราชั่งขนาดเล็ก

- หม้อนึ่งความดันไอน้ำหรือหม้อนึ่งลูกทุ่ง

- ชั้นวางบ่มเชื้อ

ขั้นตอนการผลิต

- ล้างเมล็ดข้าวโพดให้สะอาด แล้วแช่ไว้ 12 ชั่วโมงหรือ 1 คืน แล้วนำมาผึ่งพอหมาดๆ

2. บรรจุถุง ถุงละครึ่ง กิโลกรัม ปิดปากถุงด้วยคอขวดพลาสติกและจุกสำลี

3. นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121C ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 30 นาที หรือนึ่งด้วยหม้อนึ่งลูกทุ่งนาน 3 ชั่วโมงนับจากน้ำเดือด

4. ทิ้งให้เย็น แล้วนำมาเขี่ยเชื้อ

5. นำมาบ่มในห้องที่มีแสงสว่าง อุณหภูมิ27-28 C 15-20 วัน  เชื้อจะเจริญจนเต็มถุง

การนำไปใช้

- เชื้อสด 1-2 ก.ก./น้ำ 20 ลิตร โดยทำดังนี้ เชื้อสด+น้ำ 5 ลิตร คนให้สปอร์หลุด กรอง แล้วนำไปผสมน้ำอีก 15 ลิตรอาจเติมสารจับใบด้วย

หลักการใช้

- พ่นให้ถูกตัวแมลง

- พ่นเวลาเย็น แดดอ่อน

- พ่นเวลาแมลงออกหากิน

- ให้น้ำแปลงพืชก่อน 1 ช.ม.

- สำรวจ/พ่นซ้ำ 5-7 วัน

- ถ้าเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง แนะนำให้ฉีดพ่น 3 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน

การเก็บรักษา

- เก็บในร่ม อุณหภูมิปกติ นาน 20-30 วัน

- เก็บในอุณหภูมิปกติ 7-10 องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน

- เก็บนาน เส้นใยจะอัดกันแน่น

- ไม่เก็บในที่ชื้นแฉะหรือน้ำขัง

# Text boxes

สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลพุ่มแก

จัดทำโดย

สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลพุ่มแก

โทรศัพท์.  089-6936029